## Slide 1: ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИКУ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ РАДИОСИГНАЛОВ аа В двух частях а Часть 1
С. Н. ДАНИЛОВ
Тамбов
Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ» • 2026

## Slide 2
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
С. Н. ДАНИЛОВ
Утверждено Ученым советом ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
в качестве учебного пособия для студентов 3–4 курсов, обучающихся по направлениям 11.03.01, 11.04.01 «Радиотехника» и 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
Учебное электронное мультимедийное издание
Тамбов
Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ»
2026
ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИКУ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ РАДИОСИГНАЛОВ аа В двух частях а Часть 1

## Slide 3
УДК 621.391
ББК 32.84я73
Д18
Р е ц е н з е н т ы :
Кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г. Р. Державина»
А. А. Иванков
Кандидат технических наук,
доцент кафедры «Информационные системы и защита информации» ФГБОУ ВО «ТГТУ»
И. В. Дидрих
Данилов, С. Н.
Введение в технику приема и передачи радиосигналов [Электронный ресурс, мультимедиа] : учебное пособие : в 2-х ч. / С. Н. Данилов. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ».
ISBN 978-5-8265-2990-4
Д18
Ч. 1. – 2026. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Системные требования : ПК не ниже класса Pentium IV ; RAM 512 Mb ; необходимое место на HDD 00,0 Mb ; Windows 7/8/10/11 ; дисковод CD-ROM ; мышь. – Загл. с экрана.
ISBN 978-5-8265-2991-1
Рассмотрены особенности формирования и приема сигналов, схемные решения приемо-передающих устройств, обеспечение помехоустойчивого приема сигналов в средствах связи, излагаются возможности схемных решений при передаче и приеме сигналов по каналам связи.
Предназначено для студентов 3–4 курсов, обучающихся по направлениям 11.03.01, 11.04.01 «Радиотехника» и 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».
УДК 621.391
ББК 32.84я73
Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за разработчиком.
Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено.
ISBN 978-5-8265-2990-4 (общ.)
ISBN 978-5-8265-2991-1 (ч. 1)
© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»), 2026

## Slide 4
ВВЕДЕНИЕ
Техника радиосвязи включает в себя такие важные области знаний как:
расчет элементов схем и структур линий приема и передачи сигналов: генераторов различного рода (генераторы с внешним возбуждением, гетеродины, синтезаторы частот), усилителей (усилители радиочастоты и промежуточной частоты, усилители мощности, усилители низкой частоты), смесителей, модуляторов и демодуляторов, различных фильтров и других устройств;
контроль и измерение характеристик радиочастотных устройств и систем.
Современные радиотехнические средства формирования, приема и обработки сигналов (радиопередатчики и приемники) обеспечивают применение электромагнитного поля в диапазоне частот до 300 ГГц.
Трансиверы встроены практически во все радиосредства, которые передают или принимают радиоволны, например, мобильные телефоны, радиоприемники, Wi-Fi, радиостанции двусторонней связи и т.д.
В связи со всем этим представляет интерес вопрос создания современного передатчика и приемника, его реализуемости, сравнения потенциальных характеристик устройства с практически создаваемыми конструкциями. Изучение этого материала позволит будущему специалисту лучше ориентироваться в работе с устройствами передачи и приема радиосигналов, их проектировании, обслуживании и настройке.

## Slide 5: Радиопередатчиком называется радиотехническое устройство, преобразующее электрические сигналы, поступающие от источника информации, в радиосигналы такой мощности, которая обеспечивает радиосвязь на заданном расстоянии с заданной надежностью. В радиопередающее устройство, кроме радиопередатчика, входит и антенно-фидерное устройство. Структурная схема радиопередатчика представлена на рис.1.
1. Радиопередающие устройства систем радиосвязи 1.1 Основные функциональные схемы передатчиков
Рис. 1

## Slide 6
В соответствии с методом формирования сигнала можно выделить следующие основные группы схем передатчиков. 1. Передатчик с модуляцией на промежуточной частоте и последующим переносом модулированного сигнала на несущую частоту. 2. Передатчик с модуляцией на несущей частоте. 3. Передатчик с модуляцией в петле обратной связи.
Две первые схемы передатчиков чаще всего применяются при частотной модуляции сигнала. При использовании спектрально-эффективных методов модуляции (QPSK, OQPSK, π/4 DQPSK и т. д.) возникает серьезная проблема с обеспечением достаточно высокого КПД выходного усилителя мощности (УМ), как основного потребителя заряда аккумулятора мобильного средства связи, при необходимости обеспечить линейное усиление модулированного сигнала.

## Slide 7: 1.1.1 Передатчик с модуляцией на промежуточной частоте и последующим переносом модулированного сигнала на несущую частоту.
Рис.2

## Slide 8
Формировать сигнал на пониженной промежуточной частоте удобнее, чем на высокой частоте. Ширину спектра модулирующего сигнала ограничивает формирующий фильтр, например до величины полосы канала тональной частоты (антиалайзинговый фильтр). Модуляция производится на относительно низкой промежуточной частоте (десятки мегагерц). Низкая, постоянная по величине частота позволяет реализовать модулятор с наилучшими, оптимальными параметрами. В большинстве случаев, модулятор строится на основе квадратурной схемы, что обеспечивает почти идеальную модуляционную характеристику во всей полосе частот сигнала.
Полосовой фильтр после модулятора подавляет возникшие при модуляции паразитные комбинационные составляющие и далее модулированный сигнал переносится на высокую несущую частоту. При этом сохраняются параметры модулированного сигнала на рабочей частоте из всего диапазона несущих частот передатчика.
Недостатком такой схемы являются довольно большие аппаратные затраты и избыточное потребление мощности источника питания, что особенно критично в мобильных системах. Кроме того, процедура переноса сигнала является дополнительным источником паразитных комбинационных частот, устранить которые должен дополнительный фильтр на входе усилителя мощности.

## Slide 9: 1.1.2 Передатчик с модуляцией на несущей частоте
Схема передатчика с модуляцией на несущей частоте (модуляция в синтезаторе частот) самая простая (рис. 3), что приводит к наименьшему потреблению мощности и малым уровнями паразитного (побочного и внеполосного) излучения. Такая схема построения передатчика используется обычно в простых узкополосных радиостанциях, потому что этот метод модуляции (воздействие на параметры генератора в синтезаторе частот) не позволяют обеспечить достаточно высокое качество сигнала.
Кроме того недостатком этой схемы является трудность обеспечения стабильности параметров модулированного сигнала. При изменении несущей (рабочей) частоты в пределах выделенной полосы радиосвязи крутизна модуляционной характеристики также меняется.
Рис.3

## Slide 10: 1.1.3 Передатчик с модуляцией в петле обратной связи.
Из теории автоматического управления известно, что любая устойчивая схема автоматического регулирования стремится уравнять воздействия на входах вычитающего элемента.
В рассматриваемой схеме (рис. 4) этими воздействиями являются исходный идеальный модулирующий сигнал sм(t) и реальный модулирующий сигнал sм'(t), который получается (на передающей стороне) как демодулированный сигнал выходного сигнала передатчика (снимается через направленный ответвитель для значительного уменьшения мощности).
Рис. 4

## Slide 11
Фазоманипулированный сигнал с ограниченной шириной спектра всегда имеет паразитную амплитудную модуляцию, величина которой зависит от степени ограничения спектра модулирующего сигнала. Чем больше ограничение спектра , тем больше паразитная модуляция.
Но такой сигнал должен быть усилен без существенных искажений. Любые искажения амплитуды модулированного сигнала, которые могут иметь место в усилителе мощности передатчика, приводят к межсимвольной интерференции и расширению спектра частот модулированного сигнала, что сводит на нет преимущества фазовой манипуляции. Кроме того, следует учитывать, что работа УМ без искажений сигнала в режиме класса А очень не выгодна энергетически.
Обычно, чтобы существенно снизить вносимые межсимвольные искажения, степень линейности УМ должна быть высокой. В результате суммарный КПД передатчика резко снижается, а достижение мощностей передатчика порядка 50-70 Вт практически затруднено.
Из рис. 4 видно, что разностный сигнал на выходе элемента сравнения равен
Δs(t) = Kc[s(t)-s’(t)].
Здесь Кс - коэффициент передачи схемы сравнения.

## Slide 12
При фазовой модуляции комплексная огибающая модулированного сигнала является линейной функцией модулирующего сигнала, поэтому модулированный высокочастотный сигнал на выходе модулятора может быть представлен в виде
sвых(t) = Re[KMΔs(t)ejωct ],
где KM - коэффициент, характеризующий взаимосвязь модулирующего сигнала и комплексной огибающей модулированного сигнала.
В демодуляторе выполняется когерентная демодуляция входного сигнала, причем когерентность обеспечивается тем, что в качестве генератора опорного высокочастотного сигнала используется тот же генератор, что и при модуляции. Тогда демодулированный сигнал s'(t) на выходе демодулятора будет иметь вид
s'(t) = KMΔs(t)kDMKP(s).
Но разностный сигнал равен Δs(t) = Kc[s(t) - s’(t)].
Тогда произведение коэффициентов передачи модулятора KM и демодулятора kDM можно принять равным единице, так что демодулированный сигнал s'(t) равен
s'(t) = [Kp(s)Kc/(1 + Kp(s)Kc)] s(t).

## Slide 13
Из этого выражения видно, что реальное значение модулирующего сигнала s'(t) в выходном сигнале передатчика почти совпадает с модулирующим сигналом s(t) при достаточно высоком коэффициенте усиления KP(s)Kc >>1. Таким образом, управление величиной девиации в канале обратной связи позволяет в некоторой степени компенсировать нелинейность УМ, а следовательно повысить КПД и достижимую реальную мощность передатчика.

## Slide 14
2 Структура передатчика
Рассмотрим основные устройства, входящие в передатчик.
2.1 Возбудитель
Возбудитель (рис. 1), предназначен для преобразования энергии источника питания в радиосигнал. В качестве простого устройства здесь может быть использован обычный автогенератор (АГ). В более сложных схемах передатчика обычно используют формирователь сетки частот с заданными интервалами между ними.
Возбудители в виде АГ широко использовались раньше. Их основным недостатком является недостаточная стабильность частоты (δ < 10-4), поэтому их сейчас применят редко. Сейчас основой конструкции возбудителя является синтезатор частот (СЧ), в состав которого входят диапазонные и кварцевые автогенераторы.
Автогенератором называется устройство, преобразующее энергию источника постоянного тока в энергию электрических колебаний без внешнего воздействия.
Такая автономная колебательная система может быть образована на основе усилителя с резонансной нагрузкой, охваченного положительной обратной связью (ПОС).
Цепь ПОС обеспечивает передачу переменного напряжения с выхода активного элемента (АЭ) на его вход таким образом, чтобы поддержать незатухающие колебания в КС.

## Slide 15
Функциональная схема АГ с обобщенным АЭ имеет вид:
Рис. 5

## Slide 16: Принципиальная схема простейшего АГ с трансформаторной связью
В качестве АЭ используется биполярный транзистор VT1.
Колебательной системой является параллельный колебательный контур L2C2.
Рис. 6

## Slide 17
Для возникновения автоколебаний напряжение c обмотки L1 на входе транзистора должно быть в фазе с первой гармоникой тока коллектора и напряжением на контуре L2C2, которое противофазно с переменным напряжением на коллекторе VT1.
К АГ в передатчиках, предъявляются следующие требования:
1. Высокая стабильность частоты автоколебаний.
2. Чистота формируемого сигнала (малый уровень побочных гармоник).
На рис. 7 показан пример передатчика по схеме емкостной трехточки. Частота генерации задаётся контуром L1 C4.
Рис. 7

## Slide 18
Условия самовозбуждения, стационарности и устойчивости автоколебаний
Условия самовозбуждения АГ. При замкнутой цепи обратной связи модуль результирующего коэффициента передачи К в момент возникновения автоколебаний должен быть больше единицы.
Здесь Ку – коэффициент усиления усилителя, охваченного обратной связью (ОС), Кос = коэффициент передачи цепи ОС. Это неравенство является условием самовозбуждения автоколебаний. При выполнении этого условия, случайно возникшие колебания в АГ начинают нарастать по амплитуде.
Если в колебательной системе установились гармонические колебания, то
а следовательно Sср Zэ Kос = 1, где Sср = средняя крутизна рабочей характеристики АЭ,
Zэ - эквивалентное сопротивление колебательной системы для первой гармоники выходного тока.
Кроме того, учитывая комплексную форму коэффициента K, можно показать, что должно выполнятся и условие
s  z  ос  n,
где s = сдвиг фазы сигнала в АЭ, z - сдвиг фазы в нагрузке АЭ, ос - сдвиг фазы в цепи ОС, n = 0,1,2,... .
Для простых АГ n = 0.
,

## Slide 19
Два последних равенства представляют собой условие баланса амплитуд и условие баланса фаз. Выполнение баланса фаз зависит от частоты, а поэтому оно и определяет частоту установившихся колебаний АГ. Если в результате каких-то изменений в схеме алгебраическая сумма углов, входящих в последнее равенство, станет больше нуля, это будет означать, что каждое следующее колебание будет достигать максимума раньше, чем в стационарном режиме.
Следовательно, произойдет увеличение частоты. Поскольку нарушение баланса фаз, при котором   szос   приводит к увеличению частоты, условием возвращения к прежнему значению, т.е. устойчивости частоты, будет
Так как это условие сводится к требованию
означающему, что крутизна фазо-частотной характеристики колебательной системы должна быть отрицательной. Этому условию удовлетворяет фазо-частотная характеристика параллельного колебательного контура (рис. 8).
Рис. 8

## Slide 20: 2.1.1 Типовые схемы автогенераторов.
Большинство АГ могут быть представлены в виде схемы (рис. 9), в которой АЭ подсоединяется к элементам колебательной системы в трех точках. Отсюда и название таких схем – трехточечные.
Так как колебательные системы АГ стараются сделать высокодобротными активными потерями можно пренебречь и считать, что Z1  jx1; Z2  jx2; Z3  jx3.
Рис. 9

## Slide 21
Автоколебания происходят на частоте, достаточно близкой к собственной резонансной частоте контура, на которой сумма реактивных составляющих равна нулю:
x1 + x2 + x3 = 0. (1)
Условием возникновения автоколебаний является, то что напряжение на управляющем электроде и напряжение на контуре находятся в фазе, т.е. коэффициент передачи цепи положительной обратной связи положителен
(2)
Из условий (1) и (2) следует, что для осуществления генерации автоколебаний необходимо обеспечить следующие сочетания реактивных элементов колебательной системы:
x1 и x2  0, а x3  0 ;
x1 и x2  0, а x3  0 .

## Slide 22
АГ по схеме рис. 10, a носит название индуктивного трехточечного генератора (генератор Колпица), или генератора с индуктивной обратной связью, поскольку напряжение обратной связи снимается с индуктивного элемента.
АГ по схеме рис. 10, б называется емкостным трехточечным генератором (генератор Хартли), или генератором с емкостной обратной связью.
Вместе с генератором с трансформаторной обратной связью они образуют группу одноконтурных АГ.
Рис. 10

## Slide 23: Формулы для расчёта резонансной частоты контуров, коэффициента обратной связи и эквивалентного сопротивления нагрузки одноконтурных АГ.
Вид обратной связи | Формулы для расчета величин |  | 
 | о | Kос | Rэ
Индуктивная |  |  | 
Емкостная |  |  | 
Трансформаторная |  |  | 

## Slide 24: 2.1.2 Основные факторы влияющие на стабильность работы АГ
Электрические факторы. Самым важным здесь является изменение напряжений источников питания (ИП). Поэтому их необходимо строить с использованием схем стабилизации, а также создавать надежную блокировку ИП от протекания через него переменных составляющих тока АГ. Изменение входного сопротивления каскадов передатчика, подключенных к АГ может изменить частоту сигнала АР внесением в контур реактивных составляющих. Генерируемый гармонический сигнал также может быть искажен шумами элементов схемы АГ или наводками от других каскадов. Поэтому АГ часто размещают в экранированных объемах.
Климатические факторы. В первую очередь проявляют себя во влиянии на частоту сигнала изменения температуры окружающей среды. Изменение частоты в первую очередь связано с температурной зависимостью параметров радиокомпонентов схем и в первую очередь емкостей конденсаторов, индуктивности катушек и сопротивлением резисторов. Поэтому в АГ применяют радиоэлементы с малыми значениями температурных коэффициентов. Полупроводниковые компоненты также меняют параметры при изменении температуры. Поэтому часто для АГ часто необходима термостабилизация. Параметры радиоламп намного меньше зависят от температуры.

## Slide 25
Механические факторы. Вибрация, удары, резкие перемещения приводят к изменению параметров колебательных систем, а следовательно к изменению частоты сигнала.
Для ослабления действия механических факторов АГ размещают на амортизирующих подвесках особенно радиопередатчиках, размещаемых в автомобилях и на самолетах.
Старение радиокомпонентов. Характеристики компонентов изменяются со временем из-за всех вышерассмотренных факторов. Но наиболее серьезные изменения во времени обусловлены действием радиации, особенно в космосе. Радиация повреждает кристаллическую структуру материалов и вызывает изменения проводимости. С течением времени надежность компонентов также уменьшается.
Для АГ, работающих на фиксированной частоте, выгоднее использовать биполярные транзисторы, в то время как для перестраиваемых по частоте АГ - полевые. При больших диапазонах перестройки частоты генерируемого сигнала величина флуктуаций частоты у АГ на полевых транзисторов значительно меньше, чем у биполярных.

## Slide 26: 2.1.3 Кварцевые автогенераторы
Применение в АГ кварцевых резонаторов (КвР) позволяет значительно повысить стабильность частоты. Диапазон рабочих частот КвР: сотни герц – сотни мегагерц. КвР является высокодобротной механической колебательной системой. К основным параметрам КвР относятся динамические индуктивность Lкв и емкость Скв, емкость кварцедержателя C0 , сопротивление потерь rкв, добротность резонатора Qкв.
Для обычного КвР эти параметры имеют величину:
Lкв = 0,1...10 Гн; Скв = 0,01... 0.1 пФ; СО = 10...20 пФ; rкв = 10...100 Ом; QKв = 104… 107.
Такое высокое, в сравнении с обычным LС контуром, значение добротности и определяет стабильность частоты АГ с кварцевыми резонаторами.
Эквивалентное сопротивление КвР в резонансной области носит индуктивный характер, а вне ее – емкостной.
Схемы АГ с кварцевой стабилизацией можно разбить на две группы. 1. Трехточечные схемы, в которых КвР включается вместо Z1, Z2 или Z3 (рис. 11).

## Slide 27
Рис. 11
Это так называемые осцилляторные схемы. В них эквивалентное сопротивление КвР должно носить индуктивный характер, а выход резонатора из строя приводит к срыву колебаний. 2. Схемы с КвР в цепи обратной связи и схемы с КвР в контуре. Здесь помимо КвР имеется обычный колебательный контур, обеспечивающий выполнение условий самовозбуждения. При выходе из строя КвР (замыкание), возможно сохранение колебаний в автогенераторе поскольку в них используется последовательный резонанс кварца. Возможные осцилляторные схемы кварцевых АГ представлены на рис. 12, а – в.

## Slide 28
Рис. 12
Чаще всего АГ с КвР строится по схеме рис. 12, а, т.е. с резонатором между коллектором и базой транзистора. Эта схема имеет лучшую стабильность частоты из-за меньшего шунтирования КвР транзистором и тем, что искажения формы генерируемого сигнала ослабляются конденсаторами C1 и С2.

## Slide 29
2.2 Генератор с внешним возбуждением (ГВВ)
ГВВ – это важный каскад передатчика, в котором энергия источника питания преобразуется в энергию высокочастотных колебаний активным элементом, на вход которого подается сигнал внешнего источника, при этом частота сигнала на выходе ГВВ связана с частотой входного сигнала.
Частота выходного сигнала ГВВ или равна частоте входного сигнала (тогда ГВВ является усилителем мощности), или равна частоте его второй, третьей и т.д. гармоник. Структура ГВВ показана на рис. 13.
Рис. 13. Структура ГВВ

## Slide 30
ГВВ содержит активный (усилительный) элемент (АЭ), выходную согласующую цепь ЦС. Она компенсирует реактивную составляющую входного сопротивления нагрузки Zн (антенна) и согласовывает активную составляющую для максимизации передачи мощности. Таким образом, ГВВ должен обеспечивать заданную мощность в антенне при высоком КПД.
В качестве примера рассмотрим простую схему ГВВ на биполярном n-p-n транзисторе (рис. 14).
Рис. 14

## Slide 31
На схеме обозначено CкLк – колебательный контур в коллекторной цепи транзистора, Lбл –блокировочная индуктивность в цепи базового смещения, Lсв – катушка связи с нагрузкой Rн. Пусть частота сигнала достаточно низкая, так что транзистор можно считать безынерционным и поэтому при анализе воспользуемся статическими вольтамперными характеристиками.
Воспользуемся кусочно-линейной аппроксимацией вольтамперной характеристики (ВАХ), показанной на рис. 15.
Рис. 15

## Slide 32
При воздействии входного напряжения uвх = Uб cost,
напряжение на базе транзистора изменяется по закону еб = Еб + Uс cost.
В коллекторную цепь включен контур, который настраивается на частоту первой гармоники тока коллектора. Вследствие высокой добротности контура (Q = 75...300) высшие гармоники не создают на нем падения напряжения. Для первой же гармоники тока контур будет представлять активное сопротивление, зависящее от
 - характеристического сопротивления контура;
rк - сопротивления потерь в контуре;
Lк Cк - индуктивность и емкость контура.
Rэ = 2/ rк = Lк/Cк rк,
uк = Rэ Iк1 cos t = Uк cos t,
eк = Eк Uк cos t.
При настройке колебательного контура в цепи коллектора на частоту входного сигнала он имеет наибольшее сопротивление, при расстройке сопротивление уменьшается. Ток коллектора представляет собой импульс (в режиме с отсечкой).
Углом отсечки коллекторного (базового) тока называют фазовый угол , соответствующий половине той части периода колебаний, в течение которой в коллекторной (базовой) цепи протекает ток.

## Slide 33
Режимы работы ГВВ
В зависимости от величины угла отсечки коллекторного тока различают режимы работы ГВВ:
А, при  =  ,
АВ, при 2     ,
В, при  = 2 ,
С, при   2 .
Требуемый режим устанавливается исходным напряжением смещения Еб и амплитудой напряжения возбуждения Uб.
2.2.1 Гармонический анализ импульсов тока генератора
Ток импульсов генератора можно представить гармоническими составляющими.
Для расчета гармонических составляющих импульсов коллекторного тока необходимо выразить уравнение этих импульсов через  и к max .
Для удобства расчетов этих составляющих вводят понятие о коэффициентах разложения импульса (коэффициентах А.И.Берга), которые являются функциями только угла отсечки.

## Slide 34
α0 = Iк0/Iк max = (sinθ – θcosθ)/π(1 - cosθ),
α1 = Iк1/Iк max = (θ - sinθ cosθ)/ π(1 - cosθ),
если n ≥ 1
αn = Iкn/Iк max = (2 sinθ cosθ) – n cosn θ sinθ)/ n(n2 – 1)(1 - cosθ),
где Iк0 – постоянная составляющая тока коллектора;
Iкn – амплитуда n-ной гармоники.
На графике (рис. 16) показаны коэффициенты α для постоянной составляющей тока и 1 - 3 гармоник:
Рис. 16. Графики коэффициентов Берга,
где αn – n-ный коэффициент Берга, θ – угол отсечки. Наивыгоднейший угол отсечки, соответствующий максимуму n-ной гармоники равен: θ = 1200/n .

## Slide 35
2.2.2 Основные энергетические соотношения ГВВ в граничном режиме.
Потребляемую генератором мощность рассчитаем, как среднюю за период высокочастотных колебаний, отдаваемую источником коллекторного питания
Р0 = Ек Iк0 .
Генерируемая (полезная) мощность определяется средней мощностью, выделяемой на контуре первой гармоникой анодного тока
P = Uк2 /2 Rэ.
Мощность, рассеиваемая на аноде лампы
Рк = Ро - Р.
Тогда коэффициент полезного действия η = Р/Ро = Iк1 Uк /2 Ек Iк0 .
Как видно из графиков, при уменьшении угла отсечки  от 180 до 0 КПД увеличивается от 0,5  до . Здесь  коэффициент использования коллекторного напряжения  = Umк/Eк.
Однако, следует иметь в виду, что при углах   60 резко возрастает напряжение возбуждения ГВВ (а коэффициент усиления будет падать). Поэтому оптимальный угол отсечки выбирается в пределах  = 60...90.
При угле отсечки  = 90, g = 1,57 и если принять  = (0,8...0,9), то
η = 0,63…0,7.

## Slide 36
В зависимости от степени влияния напряжения выходной цепи на значение и форму импульсов тока АЭ различают три режима работы: недонапряженный, граничный и перенапряженный.
Переход от одного режима к другому может быть осуществлен изменением напряжения на электродах АЭ. При постоянных питающих напряжениях и напряжении возбуждения коллекторный ток зависит лишь от переменного напряжения в выходной цепи uк(t), а следовательно, и от RЭK, изменять которое можно, например изменением коэффициента включения контура. Зависимости ik0, Ik1, Uk, Р1, P0, Рк и η = f(RЭК) носят название нагрузочных характеристик генератора. Здесь Рк = P0 – P1 - мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора.

## Slide 37
2.2.3 Нагрузочные характеристики ГВВ
Анализ различных по степени напряженности режимов позволяет построить зависимости энергетических показателей ГВВ от изменения сопротивления нагрузки при фиксированных напряжениях Еб, Uб и Ек. На рис. 17 изображены зависимости токов и напряжений, а также зависимости мощности и КПД лампового ГВВ от изменения эквивалентного сопротивления Rэ контура в анодной цепи.
Рис. 17

## Slide 38
Токи коллектора Iк1 и Iк0 при увеличении сопротивления контура Rэ уменьшаются. Уменьшение токов в недонапряженном режиме определяется наклоном вольтамперных характеристик транзистора. В перенапряженном режиме уменьшение токов ускоряется из-за возникновения провала в импульсе коллекторного тока.
Амплитуда напряжения Uк на контуре в коллекторной цепи с увеличением Rэ растет. В недонапряженном режиме рост Uк происходит быстрее, а в перенапряженном режиме - тем медленнее, чем выше напряженность режима.
В недонапряженном режиме при Rэ = 0 мощность Р0, потребляемая от источника питания коллекторной цепи максимальна, а генерируемая мощность равна нулю. Такой режим опасен, поскольку мощность Рк, рассеиваемая на коллекторе, велика. С увеличением Rэ до граничного режима потребляемая мощность уменьшается незначительно, а генерируемая мощность растет пропорционально Rэ. Поэтому мощность Рк падает. При достижении граничного режима генерируемая мощность Р достигает своего максимального значения.
КПД коллекторной цепи в недонапряженном режиме мал; он растет при увеличении напряженности режима. Максимум КПД получают в перенапряженном режиме, близком к граничному.
Таким образом, основным преимуществом граничного режима является наибольшая генерируемая мощность при высоком, близком к максимальному КПД.

## Slide 39
Таким образом, для работы выходного каскада передатчика с достаточной мощностью и высоким КПД АЭ должен работать в существенно нелинейном режиме. При этом в коллекторном токе транзистора (или другого усилительного элемента: лампы, диода Ганна и т.п.) присутствуют высшие гармоники. Для их подавления необходима согласующая цепь в виде резонансной нагрузки. Обычно в качестве нее используют высокодобротный параллельный колебательный контур (рис. 18), имеющий небольшое сопротивление для высших гармоник коллекторного тока.
Рис. 18

## Slide 40
Для повышения КПД генератора работа должна идти на высоких значениях отношения ξ = UK/EK (коэффициент использования коллекторного напряжения). а угол отсечки коллекторного тока θ должен быть небольшим.
Если напряжение возбуждения на базе Uб(t) и напряжение коллектора UK(t), как было принято выше, имеют синусоидальную форму, то коллекторный ток представляет собой периодическую последовательность импульсов, которая может быть представлена в форме ряда:
iк(t) = Iк0 + Iк1 cos ωt + Iк2 cos 2ωt + …+ Iкn cos nωt.
Как следует из графиков Берга Iк0 и Iк1 можно определить через коэффициенты разложения, зависящие только от угла отсечки: α0 = Iк0 /Iкm и αn = Iкn /Iкm.
Для современных высокочастотных мощных биполярных транзисторов ξгр = 0,85...0,95, а КПД ГВВ, при θ = 75 … 100° равно η = 0,75...0,85. Это же обусловливает и высокое значение полезной мощности первой гармоники Р1, которое достигается в граничном режиме.
В перенапряженном режиме из-за искажения формы импульса коллекторного тока с ростом Rэ происходит уменьшение постоянной составляющей тока коллектора и быстрое уменьшение тока первой гармоники, что приводит к уменьшению полезной мощности Р1, КПД же остается достаточно высоким.
Таким образом, в перенапряженном режиме близком к граничному ГВВ отдает максимальную мощность с высоким КПД.

## Slide 41
2.2.4 Особенности схемотехники ГВВ
2.2.4.1 Транзисторный ГВВ с общим эмиттером
На рис. 19 показана схема ГВВ с общим эмиттером (ОЭ).
Рис. 19. Схема транзисторного гене­ратора с ОЭ

## Slide 42
Режим работы с отсечкой для достижения высокого КПД обеспечивается включением в цепь базы напряжения смещения Еб (рис.20).
Рис. 20
На вход последовательно с напря­жением смещения подается напряжение возбуждения со вторичной обмотки трансформатора, но учитывая наличие в схеме блокировочного конденсатора напряжение возбуждения приложено к участку база эмиттер.
Из-за наличия отсечки в коллекторной цепи протекает импульсный ток. Для случая гармонического возбуждения им­пульсы тока имеют синусоидальную форму.

## Slide 43
Схема с общим эмиттером обеспечивает достаточно хорошее усиление по мощности, при этом она имеет большое входное и выходное сопротивление. Но в сравнении с аналогичным усилителем на электронной лампе (схема с общим эмиттером) эти сопротивления значительно меньше. Поэтому часто для согласования используют (в отличие от схемы на рис. 19) не полное включение контура.
Разность мощностей P0 и мощности отдаваемой в контур рассеивается на коллекторном переходе в виде тепла.
И хотя допустимая температура для кремниевых транзисторов достаточно большая (примерно 140-170°С) применение теплоотводящих радиаторов часто неоходимо.

## Slide 44
2.2.4.2 Транзисторный ГВВ с общей базой
В этой схеме (рис. 21), находящей наибольшее применение на очень высоких частотах, сигнал возбуждения подается на эмиттер относительно корпуса.
Рис. 21
При всех недостатках схема с общей базой является наиболее высокочастотной, у которой входным током является ток эмиттера, а вы­ходным – ток коллектора. Усиление по мощности в этой схеме не велико (меньше, чем в схеме с общим эмиттером). Входное со­противление в схеме с общей базой также не большое, что следует учитывать при согласова­нии с выходным сопротивлением предыдущего каска­да.

## Slide 45
Схемы коллекторного питания транзисторных генераторов бывают двух типов: последовательное питание (рис. 22, а) и
параллель­ное (рис. 22, б).
При последовательной схеме источ­ник питания коллектора Ек, контур и транзистор включены последовательно.
Рис. 22

## Slide 46
Постоянная составляющая тока коллектора протекает по цепи: + ЕК, копрус, участок эмиттер - коллектор транзис­тора, катушка контура, блокировочный дроссель, - Ек. Переменная составляющая протекает по цепи: участок эмиттер-коллектор транзистора, колебательный контур, блокировочный конденсатор, эмиттер транзистора.
Параллельной схемой коллекторного питания называется схема, в которой источник коллекторного питания, колебательный контур и транзис­тор включены параллельно.
Постоянная составляющая тока коллектора протекает по цепи: положительный вывод источника питания, корпус, участок эмиттер-коллектор транзистора, блоки­ровочный дроссель Lбл, минус источника питания. Постоянная составляющая тока кол­лектора не протекает через контур.
Выскочастотная составляющая протекает по цепи: участок эмиттер-коллектор транзистора, разделительный кон­денсатор Ср, колебательный контур, корпус, эмиттер транзистора. Конденсатор Ср предотвращает короткое замыкания источ­ника питания через катушку контура.

## Slide 47
Схемы базового смещения транзисторных генераторов: также можно разделить на последовательную и па­раллельную. При использовании первой схемы напряжение возбуждения напряжение смещения, и переход база-эмиттер включены последовательно. При параллельной схеме смещения входной цепи напряжение возбуждения напряжение смещения, и переход база-эмиттер транзистора включены па­раллельно.
Полярность подключаемого источника напряжения смещения зависит от типа транзистора. Напряжение сме­щения может быть запирающим и отпирающим.
На рис. 23, а показана схема последовательного подключения отпирающего смещения, которое формируется делителем R1, R2 который в свою очередь питается от источника коллекторного питания. Такое смещение позволяет работать только в режиме усиления класса A. Такая схема характерна для маломощных передатчиков, работа идет в недонапряженном режиме с низким КПД.
На рис. 23, б показана схема параллельного подключения отпирающего смещения, которое создается за счет постоянной составляющей базового тока. Конденсатор Ср предотвращает шунтирование перехода база-эмиттер по переменному напряжению резистором R. Если из схемы убрать резистор (рис. 23, в) получим практически нулевое смещение. Часто эти схемы смещения в транзисторных ГВВ комбинируют.

## Slide 48
Рис. 23

## Slide 49
2.2.5 Схемы выходных каскадов радиопередатчиков
Типовым решением для выходного каскада является применение П-контура в коллекторной цепи. . Эквивалентная схема для этого случая показана на рисунке 24.
Этот контур позволяет осуществить согласование транзистора с нагрузкой, изменяющейся от единиц до сотен Ом. Кроме того, он обеспечивает хорошую фильтрацию высших гармоник, что особенно важно для каскада, работающего непосредственно на антенну.
Рис. 24

## Slide 50
Практические схемные и конструктивные решения существенно зависят от типа транзистора. Если все его электроды изолированы от корпуса или с корпусом соединен эмиттер, то обычно применяют схему, приведенную на рисунке 25.
Здесь функции конденсатора C1 П-контура выполняет выходная емкость транзистора, а для настройки и полного согласования с нагрузкой используют конденсаторы C2 и С3. По принятой классификации - это схема с общим эмиттером и параллельным питанием цепи коллектора.
Рис. 25.
Если с корпусом транзистора соединен коллектор, то целесообразно использовать другую схему.

## Slide 51
Непосредственный контакт корпуса транзистора с радиатором позволяет решить проблему теплоотвода без применения специальных мер. Это упрощает конструкцию, уменьшает паразитные емкости, а улучшение теплового режима транзистора стабилизирует параметры каскада.
Очевидно, что это схема с общим эмиттером и параллельным питанием цепи коллектора (рис. 26).
В цепи эмиттера включен резистор R. Этот резистор защищает транзистор от выхода из строя ограничивая ток эмиттера, который может нарастать лавинообразно. Кроме того, он задает необходимое смещение на базе транзистора, обеспечивая работу с нужным углом отсечки.
.
Рис. 26

## Slide 52
Значительно реже, чем П-контур, в коллекторной цепи используют обычный колебательный контур. Требуемое согласование в этом случае достигается путем частичного подключения контура к транзистору и к нагрузке каскада. Это схема с заземленным коллектором и последовательным питанием коллекторной цепи (рис. 27).
Рис. 27

## Slide 53
Изменение температуры оказывает существенное влияние на работу транзистора. Для уменьшения этого вредного влияния применяют как достаточно сложные термостаты, так и различные схемы с использованием терморезисторов Rт.
Входное сопротивление транзистора обычно невелико и за счет большой емкости перехода комплексное. Для нормальной работы возбудителя входное сопротивление ГВВ должно быть трансформировано в большое и чисто активное, т. е. обеспечено межкаскадное согласование. Этого можно достигнуть несколькими путями, например используя П-контур с дополнительной емкостью С4 для подключения к коллекторной цепи предыдущего каскада или применяя параллельный контур с частичным включением со стороны коллектора и последующей индуктивной или трансформаторной связью с цепью базы последующего каскада.
В практических схемах учитывают входные и выходные емкости транзистора (рис. 28).
Рис. 28

## Slide 54
Иногда для согласования используются широкополосные трансформаторы. Схема транзисторного промежуточного каскада ГВВ с общей базой и с широкополосными высокочастотными трансформаторами приведена на рисунке 29.
Рис. 29

## Slide 55
Характерным для генераторов СВЧ с внешним возбуждением является использование в их колебательных системах элементов с распределенными постоянными. Малая мощность и низкие напряжения обусловили широкое применение в качестве таких элементов полосковых линий с постоянным или переменным волновым сопротивлением.
На схеме (рис. 30) такие линии (А, В) использованы в качестве индуктивности П-контура. Роль разделительных дросселей выполняют короткозамкнутые линии длиной в четверть волны.
Рис. 30

## Slide 56
При расчете ГВВ, работающих на высоких частотах, следует учитывать паразитные параметры радиокомпонентов. Например, обычный резистор должен рассматриваться как схема, состоящая из индуктивности (индуктивность выводов резистора и индуктивность резистивного материала, который прорезается витой дорожкой для увеличения сопротивления), емкости (емкость контактных площадок между выводами и резистивным материалом) и собственно активного резистора (рис. 31).
Рис. 31
При изменении частоты от самой низкой до очень высокой эта схема имеет следующий преобладающий характер сопротивления (рис 32).
Рис 32

## Slide 57
Существенное влияние на характер и величину сопротивления паразитной емкости начинается с частоты примерно равной 1/2π(RC). Существенное влияние паразитной индуктивности начинается с частоты 1/2π(LC) ½. Тоже самое можно сказать о паразитных параметрах катушки индуктивности (активное сопротивление обмотки, межвитковая емкость и т.п.), конденсаторе (активные потери в диэлектрике, индуктивность выводов и т.п.).
В частности, во многих реальных схемах можно видеть параллельно включенные конденсаторы, один из которых электролитический большой емкости (например, 10 мкФ), а другой с керамическим диэлектриком малой емкости (100 пФ). С точки зрения увеличения суммарной емкости второй конденсатор ничего не меняет. Но на высоких частотах, где электролитический конденсатор работает плохо, керамический свою емкость не снижает и высокочастотные составляющие протекают через него. Особенно часто такое подключение двух конденсаторов вместо одного используют в блокировочных фильтрах.
Выше были рассмотрены в основном одноконтурные схемы выходной цепи. В реальности они применяются реже, чем двухконтурные. Причина состоит в том. Что они не достаточно хорошо устраняют побочные гармоники сигнала, а это строго оговорено в ГОСТ на радиопередающие устройства. Кроме того, одноконтурные схемы сложны в настройке: для перестройки передатчика по частоте или при изменении сопротивления нагрузки генератора Rэк требуется перестраивать элемент связи, и элемент настройки. Делать это приходится поэтапно, поочередно меняя связь, потом настройку, потом опять связь и т.д.

## Slide 58
Сложная схема выхода – это обычно система двух связанных контуров – антенного и коллекторного (промежуточного). В качестве элемента связи между контурами могут выступать конденсатор (рис. 33), катушка индуктивности или взаимная индуктивность между катушками контуров.
Рис. 33

## Slide 59
Преимущества сложной схемы выхода заключаются в значительно лучшей фильтрации высших гармоник, возможности получить большую полосу пропускания (при одинаковой добротности контуров) и в более простой настройке схемы.
Для настройки выхода сначала настраивают в резонанс промежуточный контур предварительно устранив связь между контурами (Хсв = 0). При этом вносимое в промежуточный контур сопротивление становится равным нулю и Rэ промежуточного контура значительно возрастает, ГВВ при этом переходит в перенапряженный режим. Контролируют настройку контура в резонанс по величине постоянной составляющей тока коллектора.
Далее увеличивают связь между контурами до небольшой величины, которая позволяет регистрировать ток антенном контуре. Изменяя сопротивление Хн добиваются максимума тока в антенном контуре. Эта настройка антенного контура приводит к некоторой расстройке промежуточного контура из-за наличия связи между контурами за счет вносимого реактивного компонента. Поэтому иногда требуется повторная настройка промежуточного контура (при уменьшенной связи), а затем антенного.

## Slide 60
3. Далее добиваются максимального значения тока в антенне изменяя связь между контурами. ГВВ при этом переходит в слегка недонапряженный режим. При увеличении Хсв мощность, отдаваемая генератором, возрастает, достигая максимума, когда генератор будет работать в граничном режиме.
Максимум мощности в антенне достигается при сопротивлении Х св = Х св opt > Х св гр, при котором генератор работает в недонапряженном режиме.
Если работа генератора в этом режиме нежелательна, Х св необходимо снизить до Хсв гр или еще меньше.

## Slide 61
2.2.6 Стабилизация частоты и мощности передатчика
Как было сказано выше, стабильность несущей частоты передатчика в основном определяется стабильностью частоты автогенератора-возбудителя для простых по конструкции передатчиков или опорного генератора синтезатора частоты в современных передатчиках. Для стабилизации частоты применяют стабилизацию температуры кварцевых автогенераторов и термокомпенсацию, например использование вместо одного пары конденсаторов с разными по знаку ТКЕ. При этом у одного конденсатора при увеличении температуры емкость увеличивается, а у другого уменьшается. Суммарная емкость почти не меняется.
Стабильность выходной мощности передатчика определяется в первую очередь стабильностью работы ГВВ при изменении температуры и напряжений питания в допустимом диапазоне.
Для стабилизации мощности необходимо иметь измеритель мощности.
На него ответвляется небольшая часть мощности передатчика через делитель (например, в диапазоне СВЧ делителем служит направленный ответвитель).

## Slide 62
Далее сигнал поступает на датчик мощности который выдает на выходе постоянное напряжение пропорциональное мощности выходного сигнала ГВВ (рис. 34). Измеренное значение сравнивается с опорным сигналом, соответствующим заданному уровню мощности на дифференциальных входах операционного усилителя (ОУ).
Рис. 34

## Slide 63
Если мощность передатчика изменилась относительно номинального уровня, то это приведет к изменению напряжения на выходе датчика и различию сигналов на входе ОУ и формированию на выходе его соответствующего сигнала управления. Он поступает на ГВВ и изменяет, например, напряжение питания или режим ГВВ и тем самым выходную мощность в нужном направлении, стабилизируя ее значение.
Недостаток такой схемы заключается в том, что это статическая система регулирования, погрешность которой постоянна при постоянном возмущении. Астатическая система стремится к нулевой ошибке регулирования в таких же условиях.
Кроме того, при управлении мощностью мощных усилительных каскадов изменением напряжения питания на регулирующем элементе (например, коллектор транзистора) выделяется значительная мощность. Это приводит к потерям и необходимости установки транзистора на радиатор.
Кроме того уменьшается КПД передатчика.

## Slide 64
В настоящее время значительно чаще мощностью передатчика управляют с помощью схемы широтно-импульсной модуляции (ШИМ) (рис. 35). Сигнал с датчика мощности и опорный сигнал поступает не на ОУ, а на схему ШИМ. Схема ШИМ формирует последовательность прямоугольных импульсов переменной скважности. Величина скважности определяется величиной разности измеренного и опорного сигналов. В зависимости от величины скважности импульсов выпрямитель вырабатывает соответствующую величину напряжения питания, а следовательно и величину мощности ГВВ.
Рис. 35

## Slide 65
2.3 Модуляция
Схемотехнические решения жестко связаны с требованиями, предъявляемыми к радиоэлектронной аппаратуре. Эти требования, в свою очередь определяются видами сигналов, используемых в телекоммуникационных устройствах.
К виду передаваемых сигналов предъявляются противоречивые требования. С одной стороны, нужно получить наибольшую скорость передачи, с другой – полоса частот, а, следовательно, и ширина спектра сигнала должны быть ограничены.
Поэтому не всегда применяется модуляция эффективная с точки зрения скорости передачи информации. Применяемый способ модуляции должен позволять получать дешевые, компактные устройства, экономные с точки зрения потребления электроэнергии.
В зависимости от уровня развития технологий применялись различные виды модуляции. В начале наиболее распространенной модуляцией была амплитудная модуляция в первую очередь из-за простоты реализации, но очень невыгодная энергетически (собственно на передачу информации тратилось менее 10-20% мощности сигнала). В настоящее время широко распространены виды модуляции с постоянной амплитудой сигнала. В качестве примера подобных видов модуляции можно назвать частотную модуляцию (ЧМ) (рис. 36) и ее модификации (например, гауссовская модуляция с минимальным частотным сдвигом GMSK второго поколения сотовой связи). Они обеспечивают нужную скорость передачи, помехоустойчивость, ширину спектра сигнала, экономичность оконечной аппаратуры.

## Slide 66
Частотная модуляция требует достаточно высокой частоты несущей сигнала. Для передачи речевых сигналов – это диапазон УКВ. Она позволяет реализовать наибольшую помехоустойчивость речевого радиоканала. Особым достоинством ЧМ является то, что она позволяет применить эффективные по энергопотреблению усилители мощности класса C и класса E.
Рис. 36. Сигнал несущей (кривая 1) модулированный по частоте синусоидальным колебанием (кривая 2)
Но в такой форме ЧМ использовался и используется в основном для передачи звуковой информации. Современные же модуляторы, например, цифровой модулятор GMSK сигнала формирует сигнал, прошедший через гауссовский фильтр (рис. 37).

## Slide 67
Рис. 37. Модулирующий сигнал на выходе фильтра Гаусса
Сравним спектры цифровых модулирующих сигналов обычной ЧМ без фильтрации и GMSK (рис. 38). Видно, что в соседних каналах уровень помех от сигнала GMSK примерно на - 30 … - 80 дБ ниже.
Когда же потребовалось в той же полосе частот радиоканала обеспечить бóльшую скорость передачи данных, приходится применять другие виды модуляции. Например, фазовую модуляцию BPSK, QPSK, DQPSK или квадратурно-амплитудную модуляцию QAM.

## Slide 68
Рис. 38. Спектр ЧМ и GMSK сигналов
В этих видах модуляции используется вместо гауссовского фильтра, фильтр Найквиста. Применение формирующего фильтра Найквиста типа «приподнятый косинус» с параметром α = 0,35 существенно уменьшает полосу частот, занимаемую модулированным сигналом. Ограничение спектра в формирующем фильтре приводит к существенному уменьшению полосы частот, занимаемой ФМ сигналом.

## Slide 69
Рис. 39. Вид сигнала BPSK на входе ГВВ передатчика
Для усиления такого сигнала приходится использовать усилители класса А, В и мирится с со снижением КПД или использовать усилитель класса F.
При всех достоинствах этих видов модуляции у них есть общий, существенный с точки зрения режима работы ГВВ, недостаток. В выходном сигнале появляется паразитная 100% амплитудная модуляция (пример показан на рис. 39).

## Slide 70
2.3.1 Схемы модуляторов
Как было сказано выше, передатчики с переносом спектра (рис. 2) позволяют формировать модулированный сигнал на достаточно низкой частоте, что упрощает процесс модуляции и позволяет получить хорошие значения параметров сигнала передатчика (рис. 40).
Рис. 40. Упрощенная схема передатчика с переносом спектра

## Slide 71
Модулятор может быть построен по схеме полярного модулятора или квадратурного. Квадратурный модулятор позволяет осуществить любой вид модуляции.
Упрощенная схема квадратурного модулятора приведена на рис. 41.
Рис. 41. Структурная схема квадратурного модулятора

## Slide 72
Сигнал должен быть представлен в виде квадратур I(t) и Q(t), которые показаны на рисунке. Эти квадратуры поступают на умножители, где происходит из умножение на гармонический сигнал и его сдвинутую на 90 градусов копию.
Часто он выполняется на основе сигнального процессора или специализированной микросхеме. После сложения квадратур суммарный сигнал поступает либо на преобразователь частоты (как на рис. 28), либо на усилитель мощности.
Кроме того, такая модуляция может быть осуществлена и в синтезаторе частот прямого цифрового синтеза (DDS).
Рассмотрим другой вид модулятора – полярный модулятор. Пусть необходимо осуществить амплитудную модуляцию. Для изменения амплитуды синусоидального сигнала достаточно умножить его на функцию, зависящую от времени. Добавим в структурную схему устройства прямого цифрового синтеза цифровой умножитель, как показано на рис. 42.
Рис. 42. Схема полярного модулятора

## Slide 73
В схеме (рис. 42) сумматор SM, регистр RG и постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) образуют цифровой вычислитель синусоиды с заданной фазой. Схема тактируется сигналом от генератора сигнала тактовой частоты (на схеме не показан). Регистры после ПЗУ и умножителя служат для повышения быстродействия схемы. Сформированные отсчеты синусоиды умножаются на модулирующий амплитудный множитель. А далее после цифро-аналогового преобразователя и сглаживающего фильтра сигнал поступает на либо на преобразователь частоты, либо на усилитель мощности.
Кроме того, эта схема позволяет независимо изменять частоту и фазу генерируемого сигнала осуществляя и другие виды модуляции.

## Slide 74
От модулятора существенно зависит мощность передатчика в соседнем канале, которая в свою очередь определяется параметрами формирующего фильтра модулирующего сигнала. Эта мощность строго регламентирована (см. например ГОСТ Р 51741-2001). В случае амплитудной и фазовой модуляции спектр модулирующего сигнала по форме не изменяется. Он просто переносится на частоту настройки передатчика, следовательно мощность модулированного сигнала в соседних каналах связи непосредственно зависит от вида спектральной плотности мощности (СПМ) модулирующего сигнала. При частотной модуляции такой прямой зависимости нет. Вид спектра ЧМ сигнала существенно отличается от вида спектра модулирующего сигнала. Во-первых, его СПМ шире чем СПМ модулирующего сигнала, а во-вторых на величину мощности в соседних каналах влияет также и изменение величины девиации частоты.
Побочное излучение. При формировании сигнала радиопередатчиком, он преобразуется некоторыми существенно нелинейными элементами: модулятором, смесителями, синтезатором частот, усилителем мощности, работающим с отсечкой. При этом возникает множество комбинационных частот. Обычно они подавляются различными фильтрами. Частоты побочных гармоник, возникающие на выходе нелинейного ГВВ подавляются за счет избирательности выходной резонансной цепи.
Очень важным вопросом для многоканальной мобильной связи является подавление интермодуляционных излучений.

## Slide 75
Они возникают по причине:
близкого расположения нескольких передатчиков, особенно высокой мощности, работающих на разных, но близких частотах;
наличия нелинейных элементов в системе.
Возможна и пассивная интермодуляция, возникающая из-за плохих контактов в электрических цепях, дефектах в антеннах, фидерах, разъемах.
Обычно защита обеспечивается циркулятором с поглощающими нагрузками в выходной цепи передатчика.

## Slide 76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная радиосвязь позволяет передавать необходимую информацию на значительные расстояния и с высокими скоростями благодаря множеству новых схемотехнических решений и применению цифровых методов формирования сигналов.
Это позволяет развиваться следующим направлениям радиотехники:
эфирное телевизионное и радиовещание современных стандартов;
спутниковая связь;
беспроводная телефония (мобильная связь);
другие системы радиодоступа.
Здесь мы рассмотрели методы построения и основные характеристики первой важной части системы связи – передающую систему. Знание этих вопросов нужно специалисту профиля «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов».

## Slide 77
Список литературы
Галкин В. А. Цифровая мобильная радиосвязь. Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Горячая линия–Телеком, 2012. – 592 с.
Радиопередающие устройства (3-е изд.) / Шахгильдян В.В. и др. – М.: «Радио и связь», 2003 г. -560 с.
Егоров М.П. Теоретические основы и принципы построения радиотехнических систем передачи информации. Часть I. Учебное пособие.- Тамбов: ТВАИИ, 2001.
Боев Н.М. Системы связи. Подвижные системы связи. Учебно-методическое пособие: лекции. — Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013.
Листопад Н.И. и др. Теоретические основы цифровой радиосвязи. Учебное пособие. – Минск: БГУИР, 2012.
Ndujiuba, C. U. Comparative Analysis of Digital Modulation Techniques in LTE 4G Systems / C. U. Ndujiuba, O. Oni, A. E. Ibhaze // Journal of Wireless Networking and Communications. – 2015. – р. 60 – 66.
Smith J. G. Odd-Bit Quadrature Amplitude Shift Keying // IEEE Trans. COM-23. - 1975. - March.
URL : https://ru.dsplib.org/content/signal_qpsk/signal_qpsk.html
https://testbook.com/objective-questions/mcq-on-amplitude-modulation--5eea6a0f39140f30f369e678#:~:text=Amplitude%20Modulation%20(AM):%20The,based%20on%20the%20message%20signal

## Slide 78
https://docs.cntd.ru/document/1200019859
https://sound-au.com/articles/am-modulation.htm
Cahn С. R. Combined Digital Phase and Amplitude Modulation Communication Systems // IRE Trans. CS-8. - 1960. - Sept.
Campopiano C. N., Glazer B. C. A Coherent Digital Amplitude and Phase Modulation Sheme // IRE Trans. CS-10. - 1962. - March.
Slepian D. Permutation Modulation. // Proc IEEE. - 1965. - № 3.

## Slide 79
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
1. Радиопередающие устройства систем радиосвязи
1.1 Основные функциональные схемы передатчиков
1.1.1 Передатчик с модуляцией на промежуточной частоте и
последующим переносом модулированного сигнала на несущую частоту.
1.1.2 Передатчик с модуляцией на несущей частоте
1.1.3 Передатчик с модуляцией в петле обратной связи.
2. Структура передатчика
2.1 Возбудитель
2.1.1 Типовые схемы автогенераторов.
2.1.2 Основные факторы влияющие на стабильность работы АГ
2.1.3 Кварцевые автогенераторы
2.2 Генератор с внешним возбуждением (ГВВ)
2.2.1 Гармонический анализ импульсов тока генератора

## Slide 80
2.2.2 Основные энергетические соотношения ГВВ в граничном режиме.
2.2.3 Нагрузочные характеристики ГВВ
2.2.4 Особенности схемотехники ГВВ
2.2.4.1 Транзисторный ГВВ с общим эмиттером
2.2.4.2 Транзисторный ГВВ с общей базой
2.2.6 Схемы выходных каскадов радиопередатчиков
2.3 Модуляция
2.3.1 Схемы модуляторов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использованная литература

## Slide 81
Учебное электронное мультимедийное издание
ДАНИЛОВ Станислав Николаевич
ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИКУ ПРИЕМА
И ПЕРЕДАЧИ РАДИОСИГНАЛОВ
В двух частях а Часть 1
Учебное пособие
Редактор Л. В. Комбарова
Дизайн, структура, навигация С. Н. Д а н и л о в а
Обложка, упаковка, тиражирование Т. Ю. Зотовой
ISBN 978-5-8265-2991-1
Подписано к использованию 03.02.2025.
Тираж 50 шт. Заказ № 17
Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2, к. 14
Тел. 8(4752) 63-81-08
E-mail: izdatelstvo@tstu.ru